## Slide 1
01
项目背景
PROJECT BACKGROUND

## Slide 2
上肢康复面临的四大核心挑战
治疗师短缺
中国康复治疗师缺口超30万人，基层医院几乎无法开展规范化的上肢康复训练，患者不得不前往大城市三甲医院，就医成本极高。
个性化不足
传统康复设备采用固定轨迹或预设模式，无法根据患者的实时能力动态调整难度，导致训练效果大打折扣，患者依从性低。
数据缺失
多数康复设备缺乏量化评估手段，治疗师只能凭经验判断患者恢复进度，无法为临床决策提供客观数据支撑。
成本高昂
进口康复机器人单台售价50-200万元，绝大多数基层医疗机构无力购置，严重制约了康复服务的可及性。

## Slide 3
康复机器人市场规模与政策机遇
研究背景
中国康复医疗器械市场规模预计2026年突破800亿元，年复合增长率超25%。上肢康复机器人细分赛道尚处蓝海，国产替代空间巨大。
政策
技术
需求
国务院《十四五残疾人保障和发展规划》明确支持康复辅助器具创新；医保逐步将康复项目纳入报销范围，释放基层需求。
深度强化学习与机器人控制技术日趋成熟，使得自适应康复训练从理论走向工程落地成为可能。
中国脑卒中患者超1300万，其中70%-80%存在上肢功能障碍；老龄化加速推动康复需求持续增长。

## Slide 4
02
项目价值
PROJECT VALUE

## Slide 5
智能自适应上肢康复系统
自适应训练
基于强化学习的机器人控制器，实时感知患者运动能力，动态调整训练难度，将交互始终维持在患者最佳学习区间。
零门槛部署
仿真训练+视觉控制的Sim-to-Real架构，无需复杂标定即可在真实桌面环境部署，大幅降低基层医院使用门槛。
数据驱动
全程记录患者运动轨迹、反应速度、完成精度等量化指标，为治疗师提供客观评估依据，支持远程康复指导。

## Slide 6
项目发展历程与阶段成果
算法研发
完成CMD-DR域随机化、双流编码器、联盟训练等核心算法设计，搭建仿真环境并完成8M步PPO训练验证。
仿真验证
在仿真环境中完成5种特征提取器对比消融实验，验证AuxLSTM架构在ZPD覆盖率和收敛速度上的优势。
实机部署
完成UR10机器人+磁性微机器人实机平台搭建，实现YOLO+MediaPipe视觉管线与20Hz PPO推理的异步控制架构。
临床验证
规划与康复医院合作开展小规模临床试验，验证系统在真实患者群体中的安全性与有效性。
产品上市
完成产品注册认证，面向基层医疗机构和康复中心推广，建立售后服务与远程运维体系。

## Slide 7
03
技术方案
TECHNICAL SOLUTION

## Slide 8
端到端智能康复系统架构
c
Chart: 图表标题
| 类别 1 | 类别 2 | 类别 3 | 类别 4
系列 1 | 4.3 | 2.5 | 5.1 | 4.5
系列2 | 9.3 | 5.3 | 6.6 | 6.5
感知层
摄像头以10-15fps采集桌面图像，YOLO检测磁性微机器人位置，MediaPipe追踪患者手部关键点，双目视觉融合实现亚毫米级定位精度。
决策层
PPO策略网络以20Hz频率推理，44维观测向量包含12维空间状态和32维时序位移历史，输出UR10末端执行器的运动指令。
执行层
UR10协作机器人通过RTDE接口接收控制指令，驱动磁性微机器人在桌面移动；视觉间隙由低通滤波速度的航位推算填补。

## Slide 9
四大核心技术创新
认知-运动解耦域随机化CMD-DR，两层虚拟患者生成机制覆盖完整临床谱系
1
2
3
4
双流编码器
MLP处理空间状态+LSTM处理16帧位移历史，自监督前向动力学辅助头产生密集梯度，驱动LSTM内化患者动力学特征。
联盟训练
机器人与手部智能体交替训练，手部累积进对手池，PFSP采样确保覆盖从严重障碍到高功能的完整患者谱系。
视觉控制
异步视觉线程与固定速率控制线程解耦，航位推算填补视觉间隙，实现从仿真到实机的零样本迁移。
数据分布偏差影响泛化

## Slide 10
04
商业规划
BUSINESS PLAN

## Slide 11
商业模式与盈利路径
硬件销售
面向医院和康复中心销售整套康复机器人系统，单台定价15-30万元，仅为进口设备的1/3-1/5。
软件订阅
智能训练算法按年订阅收费，包含个性化训练方案生成、远程监控、数据分析报告等增值服务。
数据服务
脱敏后的康复训练数据为药企和科研机构提供临床研究支持，构建康复大数据平台。
培训服务
为康复治疗师提供设备操作培训和智能康复方案设计培训，建立专业服务生态。
远程康复
基于数据驱动的远程康复指导平台，让基层患者获得三甲医院专家的康复方案，实现分级诊疗。

## Slide 12
核心团队与竞争优势
研究方法
03
06
技术壁垒
CMD-DR域随机化、双流编码器+辅助动力学、联盟PFSP训练三大核心算法已形成完整技术护城河，具备IEEE论文级别的学术支撑。
02
05
产品优势
Sim-to-Real零样本迁移大幅降低部署成本；纯视觉方案无需力传感器；UR10协作机器人安全可靠，适合医疗场景。
01
04
团队实力
团队融合强化学习、机器人控制、计算机视觉、临床康复多学科背景，具备从算法研发到产品落地的全栈能力。